## Slide 1
• TRABAJO PRÁCTICO ANUAL / INSTALACIONES INDUSTRIALES · 2026
UTN · Facultad Regional La Plata
FASE 3 · CONSUMOS ESPECÍFICOS
Planta de módulos fotovoltaicos PERC
Módulo de 540 Wp · Capacidad 100 MWp/año
Consumos específicos, efluentes y balances de materia y energía
Grupo N.º 9 · [integrantes]
Docente: Ing. Santiago Saccon
28 de septiembre de 2026
Notes: IDEA: presentamos la Fase 3 de la planta de módulos PERC de 100 MWp/año. PREGUNTA POSIBLE: ¿qué cambió respecto de la Fase 2? Tres turnos, ritmo corregido, compresor, chiller y codificación (sección 11).

## Slide 2
• PRODUCTO, PROCESO Y BASE DE DISEÑO
Un módulo de 540 Wp, a30,26 mód/h
MÓDULO
28 kg
144 medias celdas M10 · 20,94 % [1]
HORAS EFECTIVAS
6.120 h/año
300 días × 24 h × 85 %
MÓDULOS
185.185 mód/año
100.000.000 Wp ÷ 540 Wp
RITMO DE LÍNEA
30,26 mód/h
4.357 celdas/h · 17,28 t/día
Celdas
E-101
Recepción e insp. EL
PRO-01 · E-102
Soldadura de celdas
PRO-02 · E-103
Apilado del sándwich
PRO-03 · C-101
Laminado al vacío
PRO-04 · E-104
Marco y caja de conexión
RED-01 · E-105
Ensayo STC y control final
RED-02 · E-106
Clasificación y empaque
Módulo FV
Grupo 9 · Fase 3 · Consumos específicos · informe Fase 3, secciones 1 y 3 · Tabla 3.1 · [1]
02 / 10
Notes: IDEA: ensamblamos un módulo de 540 Wp en siete operaciones, a 30,26 mód/h. DECIR: 185.185 mód/año; 6.120 h efectivas; 3 turnos. PREGUNTA POSIBLE: ¿por qué tres turnos? Detener la laminadora obliga a recalentar las placas en cada arranque [3].

## Slide 3
• DEMANDA · MERCADO Y PARTICIPACIÓN
El proyecto cubre el16,7 %de la incorporación anual
MAYO 2025
1.933 MW
solar en el MEM [11]
FEBRERO 2026
2.483 MW
solar en el MEM [11]
NUEVA 2025
1.010 MW
eólica y solar [12]
GENERACIÓN 2025
5.106 GWh
más de 6 millones de módulos [12]
El MEM subestima el mercado
Generación distribuida y fuera de red no están contabilizadas. Antecedente: EPSE San Juan, 800.000 módulos/año, unos 450 MW [13].
PARTICIPACIÓN OBJETIVO
100 MWp/año ÷ 600 MWp/año
16,7 %
Si la demanda fuera menor, la línea opera por debajo de su capacidad sin cambiar equipos.
Grupo 9 · Fase 3 · Consumos específicos · informe Fase 3, sección 2 · Tabla 2.1
03 / 10
Notes: IDEA: la planta cubriría un sexto de la incorporación solar anual. DECIR: 1.933 MW a 2.483 MW en nueve meses; hipótesis 600 MWp/año; 16,7 %. PREGUNTA POSIBLE: ¿no es demasiado? El MEM no cuenta GD ni fuera de red, y EPSE San Juan prevé 450 MW [13].

## Slide 4
• CAPACIDAD DEL PROCESO · CUELLO DE BOTELLA
La laminadoraC-101marca el ritmo
Utilización = ritmo de diseño ÷ capacidad nominal (90 % de la instalada)
Laminadora C-101
84,1 %
Inspección EL E-101
80,7 %
Lay-up E-103
74,7 %
Stringer E-102
71,2 %
Curado (240 posiciones)
70,0 %
Recorte · E-104 · E-106
56,0 %
EL final e hi-pot E-105
28,0 %
Ensayo flash E-105
18,7 %
UTILIZACIÓN DE C-101
30,26 ÷ 36 mód/h nominal
84,1 %
40 mód/h de catálogo [3] · 15,9 % ociosa
Máximo 220.320 mód/año
margen de 35.135 mód/año sobre el diseño
Curado, segundo candidato
con 180 posiciones treparía al 93,4 %
Grupo 9 · Fase 3 · Consumos específicos · informe Fase 3, sección 5 · Tabla 5.1
04 / 10
Notes: IDEA: la laminadora C-101 marca el ritmo con 84,1 % de utilización. DECIR: 36 mód/h nominal; hasta 220.320 mód/año, 35.135 de margen. PREGUNTA POSIBLE: ¿y el curado? Con 180 posiciones subiría al 93,4 %: por eso se adoptan 240.

## Slide 5
• BALANCE DE MASA · POR OPERACIÓN Y CIERRE
De 24,45 a847,25 kg/hde módulo, con cierre al 100,00 %
24,21
33,28
759,9
759,9
753,3
847,3
877,5
Recep. EL
Soldadura
Apilado
Laminado
Recorte
Marco a STC
Empaque
Salida por operación, kg/h · Tabla 6.2
CIERRE DE MATERIA
888,75 kg/h entran · 888,75 kg/h salen
100,00 %
diferencia de cierre 0,00 kg/h · 5.439,17 t/año
El salto está en el apilado
entran 729,86 kg/h de vidrio, EVA y backsheet
Scrap 11,24 kg/h · 69 t/año
1,3 % sobre la masa de producto; el laminado no pierde masa
Grupo 9 · Fase 3 · Consumos específicos · informe Fase 3, sección 6 · Tablas 6.1, 6.2 y 6.3
05 / 10
Notes: IDEA: la masa se construye en el apilado y cierra al 100,00 %. DECIR: 24,45 kg/h de celdas; +729,86 en el apilado; 847,25 de módulo; 888,75 kg/h de entrada y salida. PREGUNTA POSIBLE: ¿por qué el laminado no pierde masa? El EVA reticula sin desprender material. El 2 % del flash vuelve a reproceso.

## Slide 6
• BALANCE ENERGÉTICO · ELÉCTRICO Y TÉRMICO
La planta consume5.125,08 kWh/día
kWh/día por equipo
■ proceso
■ auxiliares
Laminadora C-101
1.453,5
HVAC nave y lay-up
864,0
Stringer E-102
627,3
Compresor K-101
504,0
Chiller E-205
432,0
Iluminación y oficinas
420,0
Transporte interno
183,6
Resto de equipos, menos de 125 kWh/día cada uno · proceso 297 kW y 2.747,88 kWh/día; planta 479,5 kW
RENDIMIENTO TÉRMICO DE C-101
Q útil = 28 kg × 0,9 kJ/kg·°C × 120 °C ÷ 3.600 = 0,84 kWh/mód
35,7 %
25,42 kW útiles ÷ 71,25 kW eléctricos medios
Dos tercios no calientan el producto
se van en mantener las placas calientes y en pérdidas de cámara
Grupo 9 · Fase 3 · Consumos específicos · informe Fase 3, secciones 7.1 y 7.2 · Tablas 7.1 y 7.2 · [2][3]
06 / 10
Notes: IDEA: la laminadora y el HVAC dominan; la laminación aprovecha un tercio de su energía. DECIR: 5.125,08 kWh/día; C-101 1.453,5; Q útil 0,84 kWh/mód; rendimiento 35,7 %. PREGUNTA POSIBLE: ¿cómo eligieron los factores de carga? Stringer y laminadora calibrados a catálogo: 41/50 kW y 95/190 kW [2][3].

## Slide 7
• DEMANDA ELÉCTRICA Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
Un transformador de500 kVAy 296,52 kWh por tonelada
instalada
479,5 kW
× 0,75 simult.
359,63 kW
+ 10 % margen
395,59 kW
÷ 0,95 cos φ
416,41 kVA
+ 20 % reserva
499,69 kVA
TRANSFORMADOR
500 kVA
MATERIALES
1.013
kg/t · 5.254 t/año · 52,5 t/MWp
vidrio y aluminio, 84 % de la masa
AGUA
2.340
m³/año · 0,45 m³/t
sin agua de proceso: 105 personas × 60 L/día + 1,5 m³/día
ENERGÍA
296,52
kWh/t · 1.537,52 MWh/año
8,30 kWh/mód · 15,38 MWh/MWp
Grupo 9 · Fase 3 · Consumos específicos · informe Fase 3, secciones 7.3 y 8 · Tablas 7.3 y 8.1
07 / 10
Notes: IDEA: 500 kVA de transformador y 296,52 kWh por tonelada. DECIR: 479,5 kW × 0,75 + 10 % ÷ 0,95 + 20 % = 499,69 kVA. Agua 2.340 m³/año, sólo sanitaria. PREGUNTA POSIBLE: ¿por qué cos φ 0,95? Banco de capacitores automático para pasar de 0,85 a 0,95.

## Slide 8
• EFLUENTES, RESIDUOS Y EMISIONES
El impacto principal son538 t CO₂/añoindirectas
EFLUENTE LÍQUIDO
2.106
m³/año · cloacal asimilable
del agua consumida
90 %
por tonelada
0,41 m³/t
DQO
500 mg/L · 0,20 kg/t
RESIDUOS SÓLIDOS · T/AÑO
Embalaje
185
sale con el producto
Rebaba de EVA y backsheet
40,5
residuo especial
Vidrio roto
19,3
reciclable
Recorte de marco y silicona
6,3
Al reciclable; silicona especial
Recorte de ribbon
1,7
cobre reciclable
Celdas rotas
1,5
gestor autorizado (plata)
EMISIONES INDIRECTAS
factor de red 0,35 tCO₂/MWh [10]
538
t CO₂/año
por tonelada
103,8 kg/t
por potencia
5,4 t/MWp
Grupo 9 · Fase 3 · Consumos específicos · informe Fase 3, sección 9 · Tabla 9.1
08 / 10
Notes: IDEA: efluente cloacal, residuos sólidos gestionables y emisiones indirectas. DECIR: 0,41 m³/t; 40,5 t/año de rebaba especial; 538 t CO₂/año. PREGUNTA POSIBLE: ¿el factor de 0,35? Es un marcador: debe reemplazarse por el del año vigente [10].

## Slide 9
• INDICADORES ESPECÍFICOS DE LA PLANTA
La energía específica es 296,52 kWh/t · 15,38 MWh/MWp
Indicador
Valor
Unidad
Por módulo
Cómo se calcula
Energía por tonelada
296,52
kWh/t
8,30 kWh
1.537,52 MWh/año ÷ 5.185 t/año
Agua por tonelada
0,45
m³/t
12,6 L
2.340 m³/año · sanitarios y reposición
Efluente por tonelada
0,41
m³/t
11,4 L
90 % del agua que entra
DQO por tonelada
0,20
kg/t
5,6 g
500 mg/L × 2.106 m³/año
CO₂ por tonelada
103,8
kg/t
2,91 kg
538 t CO₂/año ÷ 5.185 t/año
Lectura. La planta arma módulos, no transforma materia: producto liviano y voluminoso, con el consumo concentrado en el HVAC y el laminado. Por eso informamos también la energía en la unidad propia de la industria: 15,38 MWh por MWp.
Grupo 9 · Fase 3 · Consumos específicos · informe Fase 3, sección 10 · Tabla 10.1
09 / 10
Notes: IDEA: cada indicador se presenta con su base de cálculo y su equivalente por módulo. DECIR: 296,52 kWh/t, que son 8,30 kWh por módulo y 15,38 MWh/MWp. PREGUNTA POSIBLE: ¿contra qué lo comparan? No adoptamos una tabla de rangos externa porque no encontramos una fuente publicada aplicable a una planta de ensamble; por eso cada indicador lleva su base de cálculo a la vista y la energía se informa además en MWh/MWp, que es la unidad propia de la industria fotovoltaica. OTRA: ¿por qué es alto en kWh/t? Porque la planta arma y no transforma materia: producto liviano y voluminoso, con el consumo concentrado en el HVAC, que corre 24 h, y en el laminado.

## Slide 10
• CIERRE
01
La materia cierra al 100,00 %.
02
El cuello es C-101, con 84,1 % de utilización y 35.135 mód/año de margen.
03
La planta consume 1.537,52 MWh/año y demanda un transformador de 500 kVA.
04
La energía específica es 296,52 kWh/t · 15,38 MWh/MWp.
DÓNDE ACTUAR
Recuperar calor de la cámara de laminación y aislar placas y campana
Instrumentar laminadora y HVAC: son los que gobiernan el consumo específico
HIPÓTESIS A VALIDAR
Factor de emisión vigente [10] · potencias sin ficha · coeficientes de scrap · rendimiento térmico de la laminadora · precio de la energía
Gracias ·¿Preguntas?
Grupo 9 · [integrantes] · 10 / 10
Notes: IDEA: resultados, dónde mejorar y qué validar. DECIR: la materia cierra al 100,00 %; C-101 al 84,1 % con 35.135 mód/año de margen; 1.537,52 MWh/año y transformador de 500 kVA; 296,52 kWh/t equivalentes a 15,38 MWh/MWp. Mejoras: recuperar calor de la cámara de laminación, aislar placas y campana, e instrumentar laminadora y HVAC, que son los que gobiernan el consumo específico. PREGUNTA POSIBLE: ¿qué es lo más incierto? El rendimiento adoptado para C-101: en el balance eléctrico tomamos 30 %, mientras que el balance térmico, calculado con masa, calor específico y salto de temperatura, da 35,7 %. Adoptamos el valor conservador y queda declarado como hipótesis. Después, las potencias de los equipos sin ficha publicada.