## Slide 1
144 CELDAS HALF-CUT · 2.278 × 1.134 mm · 2,58 m²
FASE 03 · EQUIPOS, FABRICACIÓN Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
INGENIERÍA DE PLANTA
Y CONSUMOS ESPECÍFICOS
Módulo fotovoltaico monocristalino PERC · Planta de 100 MWp/año
GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES · ING. SANTIAGO SACCON · 2026
540 Wp
potencia por módulo
185.185 mód/año
producción nominal
30,3 mód/h
ritmo de línea
408 kW
potencia instalada
Valores de ingeniería conceptual estimados, a validar con la base de cálculo Excel y catálogos de proveedor.

## Slide 2
FASE 03 · DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
POTENCIA DEL PANEL Y CAPACIDAD
GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES 2026 · MÓDULO FV MONOCRISTALINO PERC · 100 MWp/AÑO
02 / 08
EL PRODUCTO
144 celdas half-cut M10 (182 mm)
2.278 × 1.134 mm · 28,3 kg
FICHA TÉCNICA DEL MÓDULO
Parámetro | Valor
Tecnología | Mono PERC · M10 (182 mm)
Celdas | 144 half-cut · η celda 23%
Área | 2,58 m²
Eficiencia módulo | ≈ 21%
Vidrio | 3,2 mm templado AR
Encapsulante | EVA + backsheet
Marco / caja J | Al anodizado · IP68 · MC4
Masa | 28,3 kg
Voc / Isc * | 49,5 V / 13,9 A
Vmp / Imp * | 41,6 V / 13,0 A
* Referencia de fichas comerciales de módulos 540 W PERC; a validar con el proveedor seleccionado.
CÁLCULO DE POTENCIA EN STC
P = A × G × η
2,58 m² × 1.000 W/m² × 0,21 = 540 Wp
La eficiencia del módulo es menor a la de celda por pérdidas CTM (2–3%) y por el área inactiva del marco.
185.185 mód/año
100.000.000 Wp ÷ 540 Wp
6.120 h/año
300 días × 24 h × 85% util.
30,3 mód/h
ritmo de línea efectivo
4.357 celdas/h
144 celdas × ritmo de línea

## Slide 3
FASE 03 · EQUIPAMIENTO
EQUIPOS A UTILIZAR Y DIMENSIONAMIENTO
GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES 2026 · MÓDULO FV MONOCRISTALINO PERC · 100 MWp/AÑO
03 / 08
LÍNEA DE PROCESO · TAGS 101 – 112
Tag | Equipo | Cant. | kW inst. | Criterio de dimensionamiento
101 | Tester EL de celdas | 1 | 3,0 | Inspección del 100% de celdas
102 | Stringer IR | 2 | 24,0 | 4.357 celdas/h ÷ ~2.400 h⁻¹ c/u
103 | Lay-up automático + bussing | 1 | 8,0 | 1 línea · ciclo < 2 min
104 | EL pre-laminado | 1 | 2,0 | Microfisuras antes de laminar
105 | Laminadora 6 posiciones | 2 | 160,0 | 30 mód/h × 20 min = 10 simult.
106 | Recortadora de bordes | 1 | 3,0 | Elimina rebaba de EVA
107 | Enmarcadora + caja J | 1 | 10,0 | Marco Al + silicona + J-box
108 | Racks de curado | 1 | 2,0 | 30 mód/h × 5 h = 150 posiciones
109 | Simulador flash AAA | 1 | 5,0 | Ciclo ~15 s · cuarto oscuro
110 | EL final + hi-pot | 1 | 3,0 | Ensayo de rutina IEC 61730
111 | Binning + embalaje | 1 | 6,0 | Clasif. potencia · 30 mód/pallet
112 | Transportadores | 1 | 15,0 | Rodillos entre puestos
El laminado (105) fija el ritmo: es el cuello de botella y el mayor consumidor de la planta.
SERVICIOS AUXILIARES · TAGS 201 – 206
Tag | Equipo | Cant. | kW
201 | Compresor de tornillo | 1 + 1 | 44,0
202 | Chiller de agua 12 °C | 1 | 30,0
203 | Extracción de humos | 1 | 5,5
204 | HVAC nave + sala lay-up | 1 | 60,0
205 | Generador N₂ PSA | 1 | 2,0
206 | Iluminación + oficinas | 1 | 25,0
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA
408 kW
Transformador sugerido
630 kVA (fs 0,7 + reserva)
■ Proceso 241 kW (59%)
■ Servicios 167 kW (41%)
La bomba de vacío está integrada en las laminadoras 105.

## Slide 4
FASE 03 · IMPLANTACIÓN
UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EN PLANTA
GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES 2026 · MÓDULO FV MONOCRISTALINO PERC · 100 MWp/AÑO
04 / 08
LAYOUT DE NAVE · 80 × 40 m = 3.200 m²
ALMACÉN
MP
vidrio · celdas
marcos · J-box
DEPÓSITO
FRÍO EVA
LÍNEA DE ENSAMBLE · FLUJO EN "I"
101
EL
102
STRG
103
LAY-UP
104
EL
105
LAMIN.
106
RECORT
107
MARCO
108
CURADO
109
FLASH
110
HI-POT
111
BINN.
112 · TRANSPORTADORES DE RODILLOS
105 · laminado: cuello de botella
OFICINAS
vestuarios
comedor
LAB. DE
CALIDAD
reensayos
SERVICIOS AUXILIARES
201 compresor · 202 chiller · 203 humos
204 HVAC · 205 N₂ · 206 TGBT
ALMACÉN PT
Y EXPEDICIÓN
5 bahías
de carga
◀ INGRESO DE MATERIA PRIMA
Esquema funcional sin escala · pasillos 1,2 m peatonal / 3 m autoelevador
DESPACHO DE PRODUCTO ▶
CRITERIOS DE UBICACIÓN
Flujo lineal en "I"
MP y PT en lados opuestos: sin cruces ni retrocesos de material.
Servicios junto al laminado
Menor recorrido de agua fría, aire y potencia al mayor consumidor.
Sala controlada de lay-up
25 °C y HR < 50% protegen el EVA antes de laminar.
Curado antes del flash
Buffer de 150 posiciones: evita frenar la línea 4–6 h.
Cuarto oscuro para el flash
El simulador AAA exige luz ambiente controlada.
Laboratorio central
Próximo a flash e hi-pot para reensayos rápidos.

## Slide 5
FASE 03 · CONDICIONES DE PROCESO
REQUERIMIENTOS PUNTUALES DE FABRICACIÓN
GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES 2026 · MÓDULO FV MONOCRISTALINO PERC · 100 MWp/AÑO
05 / 08
CONDICIONES CRÍTICAS POR ETAPA
Etapa | Condición / valor de consigna | Motivo / norma
Ambiente general | 25 ± 2 °C · HR < 50% | Estabilidad dimensional y del EVA
Almacén de EVA | < 25 °C · seco · FIFO por vencimiento | Evita pre-curado y humedad
Soldadura (102) | IR controlada · flux · extracción · N₂ | Uniones sin microfisuras
Lay-up (103) | Sala limpia · guantes · protección ESD | Grasa y polvo generan delaminación
Laminado (105) | 145 °C · vacío < 1 mbar · ~20 min | Gel content del EVA > 80% por lote
Curado (108) | 4 – 6 h a temperatura ambiente | Adhesión de silicona y caja J
Flash (109) | 1.000 W/m² · AM1.5 · 25 °C | IEC 60904 · módulo patrón calibrado
Seguridad eléctrica (110) | Hi-pot + continuidad de tierra al 100% | IEC 61730 (ensayo de rutina)
Certificación de diseño | Ensayos de tipo en laboratorio externo | IEC 61215 / IEC 61730
145 °C
temperatura de laminado
< 1 mbar
vacío en la laminadora
1.000 W/m²
irradiancia STC en el flash
100 %
módulos con EL + hi-pot

## Slide 6
FASE 03 · CONSUMOS ESPECÍFICOS
ENERGÍA Y MATERIALES
GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES 2026 · MÓDULO FV MONOCRISTALINO PERC · 100 MWp/AÑO
06 / 08
1.400 MWh/año
consumo eléctrico total
7,6 kWh/mód
energía por unidad producida
14,0 MWh/MWp
energía por potencia instalada
267 kWh/t
guía 80–250: por encima del rango
DESGLOSE DE ENERGÍA POR USO · MWh/AÑO
Laminado (105)
441
HVAC (204)
259
Chiller (202)
130
Ilum. + oficinas
126
Stringers (102)
103
Aire comprimido
95
Resto de equipos
247
MATERIALES · BOM POR MÓDULO
Material | kg/mód | Scrap | t/año
Vidrio 3,2 mm AR | 20,7 | 0,5% | 3.852
Marco de aluminio | 2,8 | 1,0% | 524
EVA (2 capas) | 2,2 | 7,0% | 436
Backsheet | 0,9 | 7,0% | 178
Celdas PERC | 0,8 | 1,0% | 150
Ribbon de cobre | 0,3 | 3,0% | 57
Caja J + silicona | 0,6 | 2,0% | 113
TOTAL | 28,3 | 1,3% | 5.311
Vidrio y aluminio concentran el 83% de la masa del módulo.
53 t/MWp
materiales consumidos
185 t/año
embalaje: pallet + film
7%
scrap de EVA: el mayor

## Slide 7
FASE 03 · CONSUMOS ESPECÍFICOS
AGUA, EFLUENTES Y EMISIONES
GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES 2026 · MÓDULO FV MONOCRISTALINO PERC · 100 MWp/AÑO
07 / 08
AGUA
2.340
m³/AÑO
0,45
m³/t
12,6
L/MÓDULO
Chiller en circuito cerrado (reposición 0,5 m³/día) · sanitario 105 personas × 60 L/día · limpieza 1 m³/día.
Dentro del rango de guía (0,5–2,5 m³/t): no hay agua de proceso.
EFLUENTES LÍQUIDOS
2.106
m³/AÑO
0,40
m³/t
0,2
kg DQO/t
Cloacal asimilable (90% del agua consumida) · DQO ~500 mg/L · sin efluente de proceso.
DQO por debajo del rango de guía (1–10 kg/t) por ausencia de procesos húmedos.
RESIDUOS SÓLIDOS
70
t/AÑO SCRAP
185
t/AÑO EMBAL.
1,3
% SCRAP
Vidrio, aluminio y cobre → reciclado · EVA, backsheet y silicona → residuo especial.
Celdas rotas → gestor autorizado (Ley 24.051 y normativa provincial).
EMISIONES GASEOSAS
560
t CO₂/AÑO
107
kg CO₂/t
5,6
t CO₂/MWp
Indirectas de red eléctrica, factor 0,40 t CO₂/MWh (verificar valor vigente CAMMESA).
VOC de flux y ácido acético del EVA → captados por extracción 203.

## Slide 8
FASE 03 · CIERRE
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
GRUPO 9 · UTN FRLP · INSTALACIONES INDUSTRIALES 2026 · MÓDULO FV MONOCRISTALINO PERC · 100 MWp/AÑO
08 / 08
BALANCE DE MATERIA · t/AÑO
5.496 ENTRADAS materiales + embalaje
5.426 MÓDULOS EMBALADOS
70 SCRAP
≈ 0 VOC Y HUMEDAD
CIERRE DE MATERIA ≈ 100% guía 98 – 102%
Entradas = 5.311 t de materiales + 185 t de embalaje · VOC y humedad < 0,1%, no cuantificados.
BALANCE DE ENERGÍA · DESTINO DE 1.400 MWh
68%
27%
Calor a ambiente / HVAC · 68%
Rechazo del chiller · 27%
Pérdidas eléctricas · 4%
Retenida en producto · 1%
Cierre de energía ≈ 100% · guía 95–105%
CONCLUSIONES Y PRÓXIMO PASO
01
El laminado define la capacidad
Las 2 laminadoras concentran ~31% de la energía: su OEE fija la producción real de la planta.
02
Es una planta de ensamble, no de proceso
7,6 kWh/mód y 0,45 m³/t: consumos bajos, dominados por climatización y servicios auxiliares.
03
El impacto está en los materiales
Vidrio y aluminio son el 83% de la masa; el scrap de EVA y backsheet (7%) es la principal oportunidad de mejora.
04
267 kWh/t supera la guía
Se justifica por el HVAC y el laminado sobre un producto liviano; se verificará con la base de cálculo.
PRÓXIMO PASO Base de cálculo Excel + tablero Power BI con los KPIs de la guía.